## Slide 1: שער

## Slide 2: קומה

## Slide 3: תרשים כללי
מ.א.
FCU
5
3
4
6
1
2
דמפר אוויר צח
DA8/401
4
3
פנל הפעלה
MTS/X500/CO2
רגש נוכחות
IDK360
5
תאורת חדר
6
2
תאורת UV
מנוע
EC MOTOR
1
בקר בתקשורת
ברז חשמלי
פרופורציונלי
TAT220/FC/SUPER

## Slide 4: מנועיEC ביחידות מפוח-נחשון ויטאות

## Slide 5
מנוע EC FAN
מנועEC בהשוואה למנועיAC גרף נצילות
מנוע ללא מברשות "brushless"
ללא שחיקה
רמת רעש נמוכה
פליטת חום נמוכה
אין הפרעות אלקטרומגנטיות (EMC)
נצילות גבוהה
צריכת חשמל נמוכה
אורך חיים גבוה
כרטיס אלקטרוני עם משנה מהירות אינטגרלי
ויסות מהירות מבקרה חיצונית

## Slide 6: יתרונות מנועEC
מנוע ללא מברשות "brushless"
ללא שחיקה
רמת רעש נמוכה
פליטת חום נמוכה
אין הפרעות אלקטרומגנטיות (EMC)
נצילות גבוהה
צריכת חשמל נמוכה
אורך חיים גבוה
כרטיס אלקטרוני עם משנה מהירות אינטגרלי
ויסות מהירות מבקרה חיצונית

## Slide 7: סכימה
בקר חדר ליחידת FCU עם בקרה מתאימה למנוע EC
הזנה קבועה למנוע של 230VAC ו-12VDC
פיקוד 0-10VDC רציף לויסות מהירות המפוח

## Slide 8: פנל הפעלה – מסך מגע ליח' FCU עם מנוע EC
מהירויות המפוח ניתנות להגדרה גמישה בתחום 0-10V
לדוגמה :
מהירות נמוכה – 3V
מהירות בינונית – 6V
מהירות גבוהה – 10V
מהירות אוטומטית - עבודה רציפה בין 2-10V (ניתן לשינוי)
במצב "אוטומטי" משתנה מהירות המנוע בהתאם להפרש בין טמפרטורת החדר והטמפרטורה הרצויה

## Slide 9: תרשים כללי
מ.א.
FCU
5
3
4
6
1
2
דמפר אוויר צח
DA8/401
4
3
פנל הפעלה
MTS/X500/CO2
רגש נוכחות
IDK360
5
תאורת חדר
6
2
תאורת UV
מנוע
EC MOTOR
1
בקר בתקשורת
ברז חשמלי
פרופורציונלי
TAT220/FC/SUPER

## Slide 10: אוויר צח בבנייני משרדים
הכנסת אוויר צח לחדרים מקטינה את רמת דו תחמוצת הפחמן הנפלט מנשימת האנשים
כמות האוויר הצח היא כרבע מכמות האוויר המסתחררת במערכת מיזוג האוויר
העומס התרמי בגין אוויר צח בבנין הוא כ-40% מהעומס הכולל
כמות החלפות אוויר לאוורור במשרד ע"פ התקן היא 3 החלפות בשעה
העומס התרמי הנדרש לאוורור משרד בגודל של 10 מ"ר, 1-2 אנשים, הוא 2400BTU/H
צריכת החשמל לאוורור החדר הנ"ל כ- 300 וואט
תיאור כללי

## Slide 11: רגשי CO2
רגשים על בסיס חומר כימי
מאבדים במשך הזמן מדיוקם
ונדרשת החלפה או כיול
אחת ל-3 עד 4 שנים
רגשיCO2 חדשים בטכנולוגיית
NDIR
Non-Dispersive-InfraRed
ללא כיול
עקרון הפעולה – זיהוי ריכוז גז CO2
בעזרת קרינה אינפרה אדומה
ומסנן אופטי הקיימים בגלאי

## Slide 12
בקרת איכות אוויר באמצעות רגש CO2 מובנה
פנל הפעלה MTS/X500/CO2
מסנן
אופטי
תאורת
אינפרה
אדום
תא
בדיקה
כניסת
גז
יציאת
גז
מבנה רגשCO2 בטכנולוגייתNDIR
400-600 ppm | מצויין
700-800 ppm | טוב מאוד
900-1000 ppm | תקין
1100-1500ppm | בינוני
1600-2100ppm | גרוע

## Slide 13: אוויר צח אנימציה
אוויר צח
שליטה מלאה ב-F.C.U
ובדמפר אוויר צח מבקר החדר
פנל החדר מעביר ברצף קריאות
טמפרטורה ו-CO2 לבקר החדר
ככל שחדרים מגיעים לרמתCO2 רצויה שנקבעה, דמפרים נסגרים,
לחץ אוויר בתעלת ההספקה עולה ויחידת אוויר צח מורידה תפוקה
השפעת בקרתCO2 בחדרים על עבודת יחידות אוויר צח - חסכון של 50%-40%
א. חסכון חשמלי – הקטנת מהירות המנוע
ב. חסכון בתפוקת הקרור - כמות אוויר קטנה יותר לקרור

## Slide 14: תרשים כללי
מ.א.
FCU
5
3
4
6
1
2
דמפר אוויר צח
DA8/401
4
3
פנל הפעלה
MTS/X500/CO2
רגש נוכחות
IDK360
5
תאורת חדר
6
2
תאורת UV
מנוע
EC MOTOR
1
בקר בתקשורת
ברז חשמלי
פרופורציונלי
TAT220/FC/SUPER

## Slide 15: UV
תקלה / דלת פתוחה
החלפת נורה
תקלה / דלת פתוחה
בקר תקשורת
CTU4501/P2/H3/SUPER/UV
פנל הפעלה
MTS/X500/UV
החלפת נורה
UV
התראות UV
CTU

## Slide 16: תרשים כללי
מ.א.
FCU
5
3
4
6
1
2
דמפר אוויר צח
DA8/401
4
3
פנל הפעלה
MTS/X500/CO2
רגש נוכחות
IDK360
5
תאורת חדר
6
2
תאורת UV
מנוע
EC MOTOR
1
בקר בתקשורת
ברז חשמלי
פרופורציונלי
TAT220/FC/SUPER

## Slide 17: TAT220
הגדרת מצב פעולה On/Off או Start/Stop
טיימר לכיבוי עד 10 שעות
גבולות טמפרטורה לחימום ולקירור
אפשרות לנעילת לחצני התרמוסטט
אפשרות לחיבור גלאי נוכחות:
  גלאי קירי או תקרתי
  אפשרות להפעלת או הפסקת פעולת גלאי הנוכחות
  הגדרת קוטביות גלאי
  קביעת זמן השהייה לניתוק
  פעולה בחזרה למצב גילוי – נשאר כבוי או חזרה למצב קודם
TAT220/FC/SUPER
טרמוסטט אוניברסלי לחיסכון באנרגיה
ליח' מפוח-נחשון

## Slide 18: תרשים כללי
מ.א.
FCU
5
3
4
6
1
2
דמפר אוויר צח
DA8/401
4
3
פנל הפעלה
MTS/X500/CO2
רגש נוכחות
IDK360
5
תאורת חדר
6
2
תאורת UV
מנוע
EC MOTOR
1
בקר בתקשורת
ברז חשמלי
פרופורציונלי
TAT220/FC/SUPER

## Slide 19: סיום
מיטב-טק בע"מ
(מקבוצת קונטאל)
אתר: www.meitavtec.co.il
מייל: israel@meitavtec.com
טל': 03-9626462
ישראל וולק: 054-2000080
סיום